Антенны для систем беспроводного  видеонаблюдения

Использование дополнительных антенн дает возможность значительно увеличить зону действия систем беспроводного видеонаблюдения. Это происходит вследствие выноса антенны из помещения и подъема её относительно приемника/передатчика, а также благодаря коэффициенту  усиления самой антенны. Так использование только одной направленной антенны в канале приемника увеличивает радиус действия системы в 4-6 раз, в зависимости от условий приема. Следует отметить, что при большой длине кабеля снижения от антенны к приемнику, используя кабель с большими потерями, можно лишиться всех преимуществ использования внешней антенны.

Варианты использования антенн:

Одноканальные системы

- Направленная антенна на приемнике

Увеличение дальности в 4-6 раз

- Круговая антенна на приемнике

Увеличение дальности в 2-3 раза

- Направленная антенна на передатчике – направленная антенна на приемнике

Увеличение дальности в 5-10 раз

Четырехканальные системы

- До 4-х направленных антенн на передатчиках – круговая антенна на 4-х канальном приемнике

Увеличение дальности  в 2-3 раза, для видеокамер со встроенным передатчиком и круговой антенной (см. сверху); в 4-8 раз при использовании направленной антенны на передатчике и круговой на приемнике (см. внизу)